## Slide 1
Современное состояние исследований и разработок в области создания энергоустановок с использованием СО2 в качестве рабочего тела
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»
Докладчик: Калугина Ксения Фаиковна

## Slide 2: Содержание
Актуальность использования СО2
Ключевое преимущество СО2 – снижение работы сжатия
Ключевой недостаток – удорожание рекуператоров
Материалы и деградация в sCO₂-цикле
В каких циклах можно использовать СО2?
Выбор оптимального термодинамического цикла
Влияние начальных и оптимизационных параметров
Постановка задачи моделирования
Методика моделирования СО2 цикла
Выводы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## Slide 3: Актуальность использования sCO2
Основные сценарии применения sCO₂-циклов [4]
sCO₂ привлекает все отрасли энергетики благодаря универсальности (от ядерных реакторов до геотермальных источников), высокому КПД, компактности и экологичности. Однако широкое промышленное внедрение сдерживается необходимостью прорывных решений в материаловедении и компонентах - именно поэтому крупнейший на сегодняшний день проект STEP только в 2024 году достиг 4 МВт, а полная мощность 10 МВт ожидается после перехода на рекомпрессионную конфигурацию.
Использование sCO₂ может решить:
В ядерной энергетике - проблему безопасности, компактности, доступности.
В солнечной - поднять температуру и КПД, снизить водопотребление.
В геотермальной - сделать рентабельной работу при низких температурах.
В угольной - повысить КПД, снизить расход топлива и выбросы.
sCO₂-циклы обладают высоким термодинамическим потенциалом и широкой применимостью, однако их промышленное внедрение сдерживается нерешёнными материаловедческими и компонентными проблемами, а также отсутствием эксплуатационного опыта.
Notes: [1] - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218310065
[2] - https://naked-science.ru/article/tech/v-ssha-predstavili-2
[4] - https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735193325002921?ref=pdf_download&fr=RR-2&rr=a16daf400aa6ec4f

## Slide 4: Ключевое преимущество СО2 – снижение работы сжатия
Вблизи критической точки фактор сжимаемости CO₂ резко падает (Z = 0.2-0.3), что приводит к значительному снижению работы сжатия (до 30% от мощности турбины).
Изменение плотности и фактора сжимаемости от температуры вблизи критической точки
Компактность турбомашин определяется объемным расходом на входе. По сравнению с паром (3.3-75* кг/м3) и гелием (1.3-1.6 кг/м3), s-СО2 имеет плотность на входе в турбину ~ 80-100 кг/м3 (при давлении ~20 МПа, температуре ~550°C)
Температура на входе в компрессор должна поддерживаться немного выше критической, чтобы избежать двухфазного течения. Работа ниже критической точки приводит к образованию капель жидкости, что вызывает эрозию и падение производительности. Оптимум составляет 2-5°C выше критической точки.
Основное преимущество sCO₂-цикла - выигрыш на двух эффектах: малая работа сжатия и высокая удельная работа на расширении. Сравнение турбин одинаковой мощности (по данным Dostal, 2004) показывает: sCO₂ турбина: 450 МВт - 4 ступени . Паровая турбина: 250 МВт - 55 ступеней .Разница в размерах: sCO₂-турбина может быть в 10-30 раз компактнее паровой, а в ряде проектов (STEP) - в 20 раз меньше по длине.
* - Для мощных энергетических турбин: 540°C, 23.5 МПа
крит.т

## Slide 5: Ключевой недостаток – удорожание рекуператоров
Проблема использования СО2: Аномальное поведение CO₂ вблизи критической точки и существенное различие теплоемкости горячего и холодного потоков вызывает появление «точки пинча» внутри аппарата, из-за этого требуемая площадь экспоненциально возрастает. Стоимость теплообменников может превышать более 50% от всей системы.
Для решения данной проблемы используют схемы с рекомпрессией или промежуточным нагревом для уравнивания теплоемкостей и печатные микроканальные теплообменники для увеличения компактности (от 3 до 8 раз в сравнении с кожухотрубными).Такие теплообменники способны выдерживать до 65 МПа. Однако для PCHE требуется оптимизация каналов, вследствие увеличения гидравлического сопротивления.
а) принципиальная схема PCHE b) форма канала c) направление тока
PCHE также эффективны в качестве утилизаторов тепла для внешнего потребителя и охладителей. Подтверждена работа с водой, жидким натрием, маслами и газами. Например, в конфигурации sCO₂-H₂O рассматриваются проекты мощностью до 510 кВт, а экспериментально подтверждены прототипы на ~54-200 кВт.

## Slide 6: Материалы и деградация в sCO₂-цикле
Компонент из сплава Hayne
Ресурс и надёжность энергетической установки на основе sCO₂ определяются стойкостью конструкционных материалов к комплексу деградационных процессов, развивающихся в условиях высоких температур (до 800°C) и давлений (до 30 МПа). В среде sCO₂ реализуются взаимосвязанные механизмы разрушения: высокотемпературное окисление, карбюризация, эрозия, термическая усталость и ползучесть. Ключевым фактором, лимитирующим ресурс, является карбюризация - диффузия углерода из рабочего тела в металл с образованием карбидных фаз по границам зёрен, приводящая к охрупчиванию и снижению пластичности.
Основным конструкционным решением для горячего тракта (T > 650°C) является применение γ'-упрочнённых никелевых суперсплавов.
Для турбины рекомендованы сплавы Haynes 282 и Inconel 740H; для ВТО - Haynes 230, Inconel 617 (выбор определяется тепловым потоком). Для низкотемпературных зон (≤650°C) допускается применение аустенитных сталей SS 347H и SS 253 MA.
Напряжение, при котором материал разрушается от ползучести

## Slide 7: В каких циклах можно использовать СО2?
Цикл | КПД | Теп. мощность | Особенности | Область применения
SBR | 40-43% | До ~200 кВт | Низкая эффективность из-за потерь в рекуператоре, точка пинча | • Утилизация тепла отходящих газов • Солнечная энергетика
RCB | 42-50% | 0,1-100 МВт | Дополнительный компрессор, металлоёмкие теплообменники | • АЭС • Солнечная энергетика
ICB | 43-53% | 100 МВт | Дополнительные турбинные ступени, высокие капитальные затраты | • Угольная ТЭС • Солнечная энергетика
IHB | 43-52% | До 100 Мвт | Дополнительный компрессор с промежуточным охлаждением | • Геотермальная энергетика
tCO2(Rankin) | 20-28% | 1-1000 кВт | Проблема конденсации при низких температурах, сложность управления двухфазным потоком | • НТ геотермальная и солнечная энергетика
SOFC + sCO₂ | Эл. до 70-75% | 1-10 МВт | Высокая стоимость, сложность интеграции, отсутствие опытных установок | • Стационарная энергетика (в стадии концептуальных исследований)
CO₂–Xe, CO₂–TiCl₄ | - | До 700 кВт | Недостаток экспериментальных данных, проблемы совместимости материалов | • Солнечные электростанции • Подводные и морские АЭС • Утилизация тепла
Энергетические системы на CO₂ делятся на два типа: сверхкритические циклы Брайтона (sCO₂) для высокотемпературных источников и транскритические циклы Ренкина (tCO₂) для низкотемпературных. Выбор конфигурации определяется температурой источника и требуемой мощностью.
Базовое решение для высоких температур - рекомпрессионный цикл Брайтона как наиболее эффективный. Для низких температур - транскритический цикл Ренкина. Смеси CO₂ позволяют расширить диапазон применения на жаркий климат, а гибридные схемы - достичь максимальной эффективности в стационарной энергетике.
Источник: System Design and Application of Supercritical and Transcritical CO2 Power Cycles: A Review

## Slide 8
Современное состояние и уровень развития атомных станций малой мощности
Chart: Максимальная температура, °С
| 326 | 319.5 | 310 | 313 | 98 | 120 | 280 | 192 | 307 | 345 | 320.89999999999998 | 322 | 321 | 285 | 286 | 286 | 102 | 300 | 325 | 316 | 288 | 321 | 324 | 318.89999999999998 | 312 | 316 | 321.8 | 319.5 | 325 | 325 | 318 | 328 | 308
Водоохлаждаемые | 30 | 32.4675 | 31.25 | 30.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4815 | 35 | 31.4815 | 29.3151 | 28.9474 | 33.3333 | 27.7778 | 27.7778 | 0 | 33.3333 | 34.6097 | 30.8 | 33.3333 | 30.4762 | 28.125 | 33.913 | 30.137 | 23.3333 | 25 | 32.4675 | 30 | 23.6842 | 28.5714 | 35.4417 | 28.4091
Газоохлаждаемые | 42 | 40 | 0 | 50 | 48 | 34.25 | 40.4651 | 50 | 41.25 | 35 | 53 | 50 | 41.25 | 43.52 | 0 | 0 | 0
Жидкометаллические | 42.8571 | 34.965 | 33.3333 | 33.3333 | 41.6667 | 35.7143 | 39.2857
Солевые | 44.3182 | 40 | 42 | 40 | 0 | 44.4444 | 13.3333 | 40 | 43.75 | 42.3729 | 40 | 41.6667 | 44.8833
Тип реактора | Теплоноситель | Опасность взрыва
Водоохлаждаемый | Вода | Высокая
Газоохлаждаемый | Гелий | Низкая/Отсутствует
Газоохлаждаемый | CO₂ | Низкая
Натриевый | Жидкий Na | Высокая
Свинцовый | Жидкий Pb/Bi | Низкая
Жидкосолевой | Расплав солей | Низкая
Категория теплоносителя | Проект / Реактор | Температура | Подробности и особенности
CO₂ | Сверхкритический CO₂ микрореактор | ~800°C | Компактные реакторы при умеренных температурах
Солевые | Исследовательский солевой реактор (MSRR) | 700°C | Тепловая мощность 10 МВт. Топливная соль на основе фторидов (LiF-BeF₂)
 | Жидкосолевые реакторы (MSR) | 500-800°C | Соль выступает и как теплоноситель, и как топливо. Работают при атмосферном давлении
Гелий | HTR-PM | 750 | Демонстрационный блок АЭС Шидао-Бэй. Два реактора по 200 МВт на одну паровую турбину. Давление гелия - 7 МПа .
 | HTR-10 | 700°C до 950°C | Экспериментальный реактор с шаровой засыпкой, тепловой мощностью 10 МВт

## Slide 9
Трехконтурные тепловые схемы с раздельной выработкой тепловой и электрической энергии
Тепловая схема АЭС с рекуперативным циклом Брайтона
Тепловая схема АЭС с рекомпрессионным циклом Брайтона
Цикл Брайтона на s-CO2 используется в основном для эффективной выработки электрической мощности (контур II), для отдельной выработки тепловой мощности предусматривается теплофикационный контур III. Теплоноситель на выходе из реактора в режиме теплофикации направляется в утилизатор, где нагревает сетевую воду, после чего возвращается в реактор.

## Slide 10: Влияние начальных и оптимизационных параметров на эффективность
Параметр | Удельная чувствительность (на 1% КПД) | Характер влияния
T₂ (температура на входе в турбину), К | 33-50 | Стабильное, предсказуемое
T₁ (температура на входе в компрессор), К | ~4 | Критическое, требует точного контроля
X (степень рекомпрессии) | 0.2-0.4 | Значительное, но с выраженным оптимумом
Наибольшую удельную чувствительность в пересчете на градус имеет температура на входе в компрессор (T₁), но ее эффект сильно нелинейный и максимален вблизи критической точки. Наиболее стабильный и предсказуемый прирост дает повышение температуры на входе в турбину (T₂). Оптимизация степени рекомпрессии позволяет повысить КПД без изменения температурных параметров
Влияние температуры и давления на входе в турбину
Влияние температуры на входе в главный компрессор
Влияние степени рекомпрессии на эффективность ТО

## Slide 11: Постановка задачи моделирования первого режима (рекомпрессия)
Параметр | Значение
Тепловая мощность реактора | 2,75 МВт
Температура на выходе из РУ, TR1 | 730 °C
Температура на входе в турбину, T2 | 715 °C
Тепловые потери в РТО | 1%
Температура перед главным компрессором, T7 | 35 °C
Рабочее тело второго контура | СО2
Табл.1 – Фиксированные параметры
№ | График | Кол-во точек
1 | Зависимость КПД цикла от степени рекомпрессии | 8
2 | Зависимость КПД цикла от давления на входе в турбину P₁ и давления на выходе из турбины P₇ | 144
3 | Температурный профиль в НТО/ВТО для оценки пинч точки (5, 10, 15°C) | 90
4 | Карта чувствительности КПД цикла к изменению ηₜ и ηₖ | 16
5 | Зависимость КПД цикла от температуры на входе в реактор, TR2 | 
Табл.2 – Необходимые графики
Принципиальная схема в режиме выработки электроэнергии в рекомпрессионном

## Slide 12: Параметры расчетной сетки рекомпрессионной схемы
Уровень | Параметр | Диапазон | Шаг | Кол-во точек
Внешняя сетка (полный перебор) | Давление на входе в турбину P₁, МПа | 20-35 | 2 | 8
 | Давление на выходе из турбины P₇, МПа | 8-12 | 1 | 5
 | Степень рекомпрессии x | 0,4-0,8 | 0,1 | 5
 | Температура теплоносителя на входе в реактор TR2, °C | 600-500 | 25 | 8
 | Итого внешняя сетка |  |  | 1600
Внутренняя сетка (для оптимальной точки) | Выбор оптимальной точки (P₁, P₇, x) |  |  | 
 | КПД турбины ηₜ, % | 75-90 | 5 | 4
 | КПД компрессора ηc, % | 70-85 | 5 | 4
 | Потери давления ΔPгор, % | 1-3 | 1 | 3
 | Потери давления ΔPхол, % | 2-5 | 1 | 4
 | Минимальный температурный напор ВТО/НТО ΔT, °C | 5-15 | 5/5 | 9
 | Итого внутренняя сетка |  |  | 37
Общее количество расчётных точек |  |  |  | 1637
Табл.3 – Варьируемые параметры рекомпрессионного цикла

## Slide 13: Постановка задачи моделирования (рекуперация)
№ | График | Кол-во точек
1 | Зависимость КПД цикла от давления на входе в турбину P₁ и давления на выходе из турбины P₇ | 144
2 | Карта чувствительности КПД цикла к изменению ηₜ и ηₖ | 16
3 | Температурный профиль в рекуператоре для оценки пинч точки (5, 10, 15°C) | 45
4 | Зависимость КПД цикла от температуры на входе в реактор, TR2 | 3
Табл.2 – Необходимые графики
Табл.1 – Фиксированные параметры
Параметр | Значение
Тепловая мощность реактора | 2,75 МВт
Температура на выходе из РУ, TR1 | 730 °C
Температура на входе в турбину, T2 | 715 °C
Тепловые потери в РТО | 1%
Температура перед компрессором, T7 | 35 °C
Рабочее тело второго контура | СО2
Принципиальная схема в режиме выработки электроэнергии в рекуперационном цикле

## Slide 14
Уровень | Параметр | Диапазон | Шаг | Кол-во точек
Внешняя сетка (полный перебор) | Давление на входе в турбину P1​, МПа | 20-35 | 1 | 16
 | Давление на выходе из турбины P7​, МПа | 8-12 | 0,5 | 9
 | Температура теплоносителя на входе в реактор TR2, °C | 600-500 | 25 | 8
 | Итого внешняя сетка |  |  | 1152
Внутренняя сетка (для оптимальной точки) | Выбор оптимальной точки (P1​, P7​) |  |  | 
 | КПД турбины ηt​, % | 75-90 | 5 | 4
 | КПД компрессора ηc, % | 70-80 | 5 | 4
 | Потери давления Δpгор, % | 1-3 | 1 | 3
 | Потери давления Δpхол, % | 2-5 | 1 | 4
 | Минимальный температурный напор ΔT, °C | 5-15 | 5 | 3
 | Итого внутренняя сетка |  |  | 31
Общее количество расчётных точек |  |  |  | 1183
Табл.3 – Варьируемые параметры рекуперативного цикла

## Slide 15: Постановка задачи моделирования (теплофикация)
Табл.3 – Необходимые графики
Параметр | Диапазон | Шаг | Коливо точек
Температура теплоносителя III–го контура на выходе из утилизатора | 500-600 | 25 | 5
Расход теплоносителя через III-й контур, кг/с | (оценочный расчет) | - | 5
Расход сетевой воды, кг/с | (оценочный расчет) | - | 5
Потери давления в утилизаторе в III контуре, % | 5-8 % | 1 | 4
Температурный напор в теплообменнике утилизаторе, °C | 5-15 | 5 | 3
Общее количество точек | 1500 |  | 
№ | График | Кол-во точек
1 | КПД = f(G) | 10
2 | КПД = f(dT) | 10
3 | Температурный профиль в рекуператоре (T-x диаграмма) | В оптимальной точке
Параметр | Значение
Тепловая мощность реактора, МВт | 10
Температура теплоносителя на выходе из реактора, °C | 10
Температура сетевой воды на выходе из утилизатора, °C | 70
Температура сетевой воды на входе в утилизатор, °C | 40
Табл.1 – Фиксированные параметры
Табл.2 – Варьируемые параметры

## Slide 16: Методика моделирования СО2 цикла
Компонент | Метод | Ключевая особенность
Компрессоры | Изоэнтропийный КПД | 
Турбина | Изоэнтропийный КПД | 
Теплообменник | Численное интегрирование по длине | Разбиение на 20 узлов; пересчёт H→T, расчёт dTmin
Смеситель | Адиабатическое смешение | 
Разделитель | Деление потока | Состояние сохраняется, расход делится
Источник тепла | Подвод тепла | Задание Q, T или x на выходе
Алгоритм | Нелдера-Мида | Метод деформируемого многогранника, прямой метод безусловной оптимизации (не требует вычисления градиентов)
Компонент | Метод | Ключевая особенность
Компрессоры | Изоэнтропийный КПД | 
Турбина | Изоэнтропийный КПД | 
Теплообменник | Численное интегрирование по длине | Разбиение на 20 узлов; пересчёт H→T, расчёт dTmin
Смеситель | Адиабатическое смешение | 
Разделитель | Деление потока | Состояние сохраняется, расход делится
Источник тепла | Подвод тепла | Задание Q, T или x на выходе
Алгоритм | Нелдера-Мида | Метод деформируемого многогранника, прямой метод безусловной оптимизации (не требует вычисления градиентов)
Методы моделирования основных компонентов
Моделирование компонентов цикла выполнено на основе уравнений сохранения энергии с использованием уравнения состояния реального газа CoolProp. Для турбомашин применён метод изоэнтропийного КПД, для рекуператоров - численная дискретизация по длине с контролем минимального температурного напора.
Блок-схема расчета цикла

## Slide 17: Выводы
sCO₂-циклы обеспечивают высокую эффективность и компактность (турбина в 10-30 раз меньше паровой) за счёт уникальных свойств CO₂ вблизи критической точки (31°C / 7,38 МПа).
2. Рекомпрессионный цикл Брайтона является оптимальной конфигурацией для АСММ с параметрами 715°C/30 МПа: КПД до 29,2% для «Шельф-М», что на 0,8 п.п. выше парового цикла.
3. Ключевые параметры: T₂ (0,02–0,03 п.п./°К), T₁ (наибольшая чувствительность, ~4°C → 1 п.п.), x (оптимизация +2-5 п.п.).
4. Основной вызов - стойкость материалов к карбюризации; для T > 650°C
требуются никелевые суперсплавы (Haynes 282, Inconel 740H, Haynes 230). Отсутствие эксплуатационного опыта и высокая стоимость компонентов сдерживают промышленное внедрение.

## Slide 18
Спасибо за внимание!

## Slide 19: Выбор оптимального термодинамического цикла
Источник: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ S-CO2 ЦИКЛОВ ДЛЯ АСММ «ШЕЛЬФ-М» Д.В. Паторкин, И.А. Максимов, В. Р. Жихарева
Для таких параметров перспективным решением является рекомпрессионный цикл Брайтона на сверхкритическом CO₂. Это подтверждается рядом исследований:
На основе полученных данных сформулирована задача: обосновать выбор рациональной схемы преобразования тепловой энергии реактора мощностью 500 кВт для надёжного энергоснабжения удалённых и изолированных районов.
Tmax (°C) | pmax (MPa) | ηth (%) | Pnet (MW) | Источник
811 | 19.98 | 50.87 | 80.92 | Al-Sulaiman and Atif (2015)
700 | 20.00 | 53.14 | 293.00 | Dostal et al. (2004)
650 | 20.00 | 51.50 | 25.00 | Monjurul Ehsan et al. (2020)
600 | 25.00 | 42.90 | 21.42 | Mohammadi et al. (2020)
673 | 20.00 | 42.44 | 2184.00 | Halimi and Suh (2012)
550 | 20.70 | 41.48 | 249.00 | Wang and Dai (2016)
570 | 27.58 | 48.46 | 74.20 | Cho et al. (2015)
601 | 25.46 | 46.09 | 7.54 | Hou et al. (2018)
577 | 20.00 | 40.00 | 2.00 | Zhang et al. (2020a)
550 | 21.46 | 39.55 | 237.33 | S. Mahmoudi et al. (2016)
Исходные данные реакторной установки: тепловая мощность 2,75 МВт, температура на входе в турбину 715°C, давление 30 МПа.
Notes: [3] - https://www.mdpi.com/1996-1073/16/21/7367

## Slide 20: Одноконтурные схемы – применение различных теплоносителей
Параметр/теплоноситель | Гелий | СО2 | СКВ
Твх реактора | 450-640 | 480 | 350
Твых реактора | 800-1000 | 800 | 625
Давление, МПа | 7-9 (15-20 для БН) | 20-30/8-10 | 25
КПД, % | 45-55 | ~45 | 45-59(брутто)
ВТГР гелий/СО2
СКВ вода
БН гелий
Параметры теплоносителей в реакторе
Одноконтурные схемы в своем большинстве выполнены в виде цикла Брайтона с повторным сжатием
Температура на выходе из реактора зависит от типа реактора и выбранного теплоносителя (из анализа источников: ВТГР – 800-850, ГБНР – 800-100)
Одноконтурные схемы на сверхкритической воде ограничены температурой на выходе из реактора
Основные выводы